Глава 8

Требования пожарной безопасности
при производстве электропродукции

8.1. Цель и задачи проверки

Целью проведения  проверок и экспертизы на пожарную опасность электроустановок является государственная защита прав потребителей и интересов государства в области пожарной безопасности.

Основной задачей  проверки является:

контроль за соблюдением правил обязательной сертификации выпускаемой продукции по показателям пожарной опасности.

Объектами  проверок являются:

техническая документация, определяющая порядок проведения испытаний продукции на пожарную опасность;

выпускаемая продукция.

Проверки осуществляются должностными лицами государственной противопожарной службы в пределах охраняемых и обслуживаемых ими объектов и населенных пунктов.

Проверки должны осуществляться на стадиях разработки, подготовки продукции к производству, ее изготовлении и эксплуатации. В соответствии с Федеральным законом “О пожарной безопасности” руководители субъектов хозяйственной деятельности при проведении проверки обязаны обеспечивать государственным пожарным инспекторам:

свободный доступ в служебные и производственные помещения;

использование технических средств и специалистов, предоставление необходимых документов и сведений;

отбор проб и образцов продукции для контроля их соответствия противопожарным требованиям.

8.2. Общий порядок подготовки и проведения проверки

Проверка осуществляется выборочно с учетом информации потребителей и других обстоятельств, требующих проверки конкретного субъекта хозяйственной деятельности.

Проверка объектов проводится одним государственным пожарным инспектором или комиссией, возглавляемой государственным пожарным инспектором, ответственным за проведение проверки (руководителем проверки).

Состав комиссии определяется приказом территориального органа управления Государственной противопожарной службы МВД России.

При подготовке к проверке:

анализируются статистические данные о пожарах от электроустановок (электротехнических изделий), являющихся предметом проверки;

анализируются результаты предыдущих проверок, в том числе проведенных другими контрольными органами;

анализируется нормативная документация, относящаяся к предмету проверки;

изучаются сведения о субъекте хозяйственной деятельности и его продукции;

изучаются результаты работы, проводимой субъектом хозяйственной деятельности, за соблюдением требований пожарной безопасности;

разрабатывается программа (план) проверки.

Перед началом проверки:

руководителю субъекта хозяйственной деятельности предъявляется уведомление о проведении проверки и его знакомят с задачей проверки;

распределяется работа между участниками проверки - государственными пожарными инспекторами и привлеченными специалистами;

определяется перечень необходимых материалов и документов, предоставляемых субъектом хозяйственной деятельности для проведения проверки.

Примерный перечень материалов и документов:

основной стандарт;

стандарт на однородную группу продукции;

стандарт на конкретную продукцию;

технические условия на конкретную продукцию;

сертификат соответствия требованиям безопасности;

аттестат аккредитации испытательной лаборатории;

конструкторская документация на продукцию;

образцы проверяемой продукции;

протоколы испытаний электроустановок на пожарную безопасность.