ГЛАВА 6. ОБСТАНОВКА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ АВАРИЯХ СО ВЗРЫВОМ

Общие положения

В результате разрушения резервуаров, трубопроводов и технологического оборудования с горючими веществами возможен их выброс внутрь здания или на открытую площадку с образованием газопаровоздушной смеси (ГПВС). Серьезную опасность для персонала, зданий, сооружений и технологического оборудования представляет взрыв образовавшейся ГПВС.

Особенно велика вероятность взрыва ГПВС на объектах нефтехимической и химической промышленности, где хранятся и используются значительные объемы горючих газов (ГГ) и легковоспламеняющихся жидкостей. В России доля таких аварий невероятно велика (почти 96%).

Суммарная протяженность магистральных продуктопроводов и газопроводов в России составляет более 130 тыс. километров. При аварийной разгерметизации  отдельных их участков последствия могут быть очень трагичными.

В ночь с 3 на 4 июня 1989 г. на перегоне между станциями Казаяк и Улу-Теляк, на 1710 километре Куйбышевской железной дороги оказались два поезда с 1284 пассажирами, которые пострадали от взрыва газовоздушной смеси, образовавшейся при аварийной разгерметизации магистрального продуктопровода. На месте аварии было найдено 258 погибших.

В связи с высокой вероятностью аварий со взрывом ГПВС преследуется цель объяснить механизм взрывного горения и изложить методику прогнозирования параметров взрывного горения ГПВС.

Прежде чем приступить к изложению основного материала и методик, целесообразно уточнить основные понятия и определения.

Процесс горения со стремительным высвобождением энергии и образованием при этом избыточного давления (более 5 кПа) называется взрывным горением.

Различают два принципиально разных режима взрывного горения: дефлаграционный и детонационный.

При дефлаграционном горении распространение пламени происходит в слабо возмущенной среде со скоростями значительно ниже скорости звука, давление при этом возрастает незначительно.

При детонационном горении (детонации) распространение пламени происходит со скоростью, близкой к скорости звука или превышающей ее.

Инициирование (зажигание) газовоздушной смеси с образованием очага горения возможно при следующих условиях:

концентрация горючего газа в газовоздушной смеси должна быть в диапазоне между нижним и верхним концентрационными пределами распространения пламени;

энергия зажигания от искры, горячей поверхности должна быть не ниже минимальной. Для большинства взрывчатых смесей энергия зажигания не превышает 30 Дж.

Нижний концентрационный предел (Снкп) распространения пламени – это такая концентрация горючего газа в смеси с окислительной средой, ниже которой смесь становится неспособной к распространению пламени.

Верхний концентрационный предел (Свкп) распространения пламени – это такая концентрация горючего в смеси с окислительной средой, выше которой смесь становится неспособной к распространению пламени.

Минимальная энергия инициирования (зажигания) (Эи) – наименьшее значение энергии электрического разряда, способное воспламенить смесь стехиометрического состава.

Концентрация газа стехиометрического состава (Ссх) – концентрация горючего газа в смеси с окислительной средой, при которой обеспечивается полное без остатка химическое взаимодействие горючего и окислителя смеси.

При сгорании газовоздушной смеси стехиометрического состава образуются только конечные продукты реакции горения и выделившаяся теплота их сгорания не расходуется на нагревание несгоревших окислителя или горючего – последних не образуется. По этой причине продукты сгорания нагреваются до максимальной температуры.

В случае дефлаграционного горения такой смеси в замкнутом герметичном и теплоизолированном объеме образуются максимальные температура и давление. Величина максимального давления является характеристикой соответствующей газовоздушной смеси.

Режим дефлаграционного горения может переходить в режим детонационного горения (при быстром росте скорости распространения пламени). Такому переходу способствует турбулизация процесса горения при встрече фронта пламени с препятствиями. При этом поверхность фронта пламени становится неровной, а толщина пламени увеличивается – все это вызывает рост скорости распространения пламени.

В режиме детонационного горения нагрузки значительно возрастают. Поэтому режим детонационного горения принят за расчетный случай для прогнозирования инженерной обстановки при авариях со взрывом.

К основным факторам, влияющим на параметры взрыва, относят: массу и тип взрывоопасного вещества, его параметры и условия хранения или использования в технологическом процессе, место возникновения взрыва, объемно-планировочные решения сооружений в месте взрыва.

Взрывы на промышленных предприятиях и базах хранения можно разделить на две группы - в открытом пространстве и производственных помещениях.

В открытом пространстве на промышленных предприятиях и базах хранения возможны взрывы газовоздушных смесей (ГВС), образующихся при разрушении резервуаров со сжатыми и сжиженными под давлением или охлаждением (в изотермических резервуарах) газами, а также при аварийном разливе легковоспламеняющихся жидкостей.

В производственных помещениях, наряду со взрывом ГВС, возможны также взрывы пылевоздушных смесей (ПВС), образующихся при работе технологических установок.

6.1. Взрыв газовоздушных смесей в открытом пространстве

###### Детонационный режим горения

С целью проведения расчетов с гарантированным запасом по объему инженерно-спасательных работ, при обосновании исходных данных принимают такой случай разрушения резервуара, чтобы образовавшийся при этом взрыв газовоздушной смеси произвел максимальное поражающее воздействие. Этот случай соответствует разрушению того резервуара, в котором хранится максимальное количество горючего вещества на рассматриваемом объекте.

Кратко рассмотрим модели воздействия, определяющие поля поражающих факторов (давлений) при прогнозировании последствий взрывов газовоздушных смесей.

При взрыве газовоздушных смесей различают две зоны действия: детонационной волны – в пределах облака ГВС и воздушной ударной волны - за пределами облака ГВС. В зоне облака действует детонационная волна, избыточное давление во фронте которой принимается постоянным в пределах облака ГВС и приблизительно равным (Р = 17 кгс/см2   (1,7 МПа).

В расчетах принимают, что зона действия детонационной волны ограничена радиусом r0, который определяется из допущения, что ГВС после разрушения емкости образует в открытом пространстве полусферическое облако.

Объем полусферического облака может быть определен по формуле

м3,

где   = 3,14.

Учитывая, что киломоль  идеального газа при нормальных условиях занимает 22,4 м3, объем образовавшейся  ГВС при аварийной ситуации составит

м3,

где   - коэффициент, учитывающий долю активного газа (долю продукта,

участвующего во взрыве);

- количество сжиженных углеводородных газов в хранилище до взрыва, кг;

- стихиометрическая концентрация газа в % по объему (табл. 6.2);

- молярная масса газа, кг/кмоль.

Из условия равенства полусферы и объема образовавшейся смеси, получим

м.                                  (6.1)

При подстановке  значений  для метана  = 16 и С = 9.45 (см. табл. 6.2), получим формулу

, м,                                        (6.2)

где  - количество метана до взрыва в тоннах.

Эта формула получила широкое распространение при проведении расчетов по определению последствий взрывов  для углеводородных газов.

Значение коэффициента k принимают в зависимости от способа хранения продукта:

k = 1 - для резервуаров с газообразным веществом;

k = 0,6 - для газов, сжиженных под давлением;

k = 0,1 - для газов, сжиженных охлаждением (хранящихся в изотермических емкостях);

k = 0,05 - при аварийном разливе легковоспламеняющихся жидкостей.

Зона действия воздушной ударной волны (ВУВ) начинается сразу за внешней границей облака ГВС. Давление во фронте ударной волны (Рф зависит от расстояния до центра взрыва и определяется по рис.6.1 или таблице 6.1, исходя из соотношения

(Рф = f (r / r0),                                       (6.3)

где r - расстояние от центра взрыва до рассматриваемой точки.

Таблица 6.1

| r/r0 | 0 - 1 | 1,01 | 1,04 | 1,08 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Рф,кПа | 1700 | 1232 | 814 | 568 | 400 | 300 | 200 | 100 |

| r/r0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Рф,кПа | 80 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 5 |

Таблица 6.1 и рис.6.1 аппроксимируют известные формулы, характеризующие зависимость давления от расстояния до центра взрыва.

Рис. 6.1. Изменение значений ∆Рфв (кгс/см2) при взрыве пропанобутановых ГВС

в зависимости от массы сжиженного газа Q (кг) и расстояния r (м)

Пример:

1. Определить r0 и значения ∆Рфв на расстоянии 100 м при разлитии и взрыве  ГВС Q=1000 кг. На пересечении вертикальной линии r =100 м с горизонтальной  Q=1000 кг получим  точку  А1,  соответствующую  ∆Рфв =  0,25  кгс/см2;  r0 =15,6 м.

2. Определить значение Q, при котором объект, выдерживающий нагрузку ∆Рф = 0,3 кгс/см2, и удаленный на 60 м не будет разрушен. На пересечении вертикальной линии r = 60 м с наклонной ∆Рф = 0,3 кгс/см2 получим точку А2, соответствующую Q = 320 кг

Пример расчета

Взрыв облака ГВС, образованного при разрушении резервуара с 106 кг сжиженного пропана.

Исходные данные: Q=106 кг; К=0,6; mk=44; С=4,03%.

Определить давление ударной волны на расстоянии r=200 м от центра взрыва.

Расчет: 1. м.

2. .

3. При   по табл. 6.1 (Pф=350 кПа (3,5 кгс/см2).

6.2. Взрывы газовоздушных и пылевоздушных смесей

в производственных помещениях

Аварии со взрывом могут произойти на пожаровзрывоопасных объектах. К пожаровзрывоопасным объектам относятся объекты, на территории или в помещениях которых находятся (обращаются) горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости и горючие пыли в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные горючие смеси, при горении которых избыточное давление в помещении может превысить 5 кПа.

Последствия взрыва на пожаровзрывоопасных предприятиях определяются в зависимости от условия размещения взрывоопасных продуктов. Если продукты размещаются вне помещений, то принимается, что авария развивается по сценарию взрыва в открытом пространстве.

Если технологический аппарат со взрывоопасными продуктами размещен в зданиях, то авария развивается по сценарию взрыва в замкнутом объеме.

Кратко рассмотрим модели воздействия, позволяющие определить поля давлений при прогнозировании последствий взрывов в производственных помещениях.

Наиболее типичными аварийными ситуациями в этом случае считаются:

разрушение аппарата или трубопровода со смешанными газами или жидкостями;

потеря герметичности трубопроводов (разрыв сварного шва, прокладки, отрыв штуцера);

разлив жидкостей по полу помещения или по рельефу местности;

образование или выброс горючей пыли.

В этом случае газо-, паро-, пылевоздушная смесь займет частично или полностью весь объем помещения. Затем этот объем заменяется расчетной сферой (в отличии от полусферы в открытом пространстве), радиус которой определяется с учетом объема помещения, типа и массы опасной смеси. При прогнозировании последствий считают, что процесс в помещении развивается в режиме детонации.

#### Взрывы газопаровоздушных смесей

При взрыве газопаровоздушных смесей (ГВС) зону детонационной волны, ограниченную радиусом r0, можно определить по формуле

r0 = , м,                                             (6.4)

где 1/ 24 - коэффициент, м/кДж1/3;

Э - энергия взрыва смеси, определяемая из выражения

Э = VГПВС ( (стх ( Qстх, кДж,                                   (6.5)

где VГПВС - объем смеси, равный

VГПВС = 100 Vг / С,                                          (6.6)

где  Vг - объем газа в помещении;

С - стехиометрическая концентрация горючего по объему в % (табл. 6.2);

(стх - плотность смеси стехиометрического состава, кг/м3 (табл. 6.2);

Qстх - энергия взрывчатого превращения единицы массы смеси стехиометрического состава, кДж/кг;

V0 - свободный объем помещения, равный V0=0,8Vп, м3;

Vп - объем помещения;

при VГПВС > V0 объем смеси VГПВС принимают равным V0 .

В нормативной литературе по взрывозащите зданий взрывобезопасности производств существуют специальные методики по определению массы и объема газа, распространяющегося в помещении при аварийной ситуации. Эти методики предусматривают тщательное изучение технологического процесса. Для оперативного прогнозирования последствий взрыва в производственных помещениях расчеты целесообразно проводить для случая, при котором будут максимальные разрушения, то есть когда свободный объем помещения, где расположены емкости с газом, будет полностью заполнен взрывоопасной смесью стехиометрического состава.

Тогда уравнение (6.5) по определению энергии взрыва можно записать в виде

Э = ,  кДж ,                                      (6.7)

Далее принимается, что за зоной детонационной волны с давлением       17 кгс/см2, действует воздушная ударная волна. Давление во фронте воздушной ударной волны определяется с использованием данных табл. 6.1 или рис.6.1.

Таблица 6.2

#### Характеристики  газопаровоздушных смесей

| Вещество, характеризующее смесь | Формула вещества, образующего смесь | Характеристики смеси |
| --- | --- | --- |
|  |  | mk кг/кмоль | (стх, кг/м3 | Qстх, МДж/кг | С, об. % |
| Газовоздушные смеси |
| Аммиак | CH3 | 15 | 1,180 | 2,370 | 19,72 |
| Ацетилен | C2H2 | 26 | 1,278 | 3,387 | 7,75 |
| Бутан | C4H10 | 58 | 1,328 | 2,776 | 3,13 |
| Бутилен | C4H8 | 56 | 1,329 | 2,892 | 3,38 |
| Винилхлорид | C2H3Cl | 63 | 1,400 | 2,483 | 7,75 |
| Водород | H2 | 2 | 0,933 | 3,425 | 29,59 |
| Дивинил | C4H6 | 54 | 1,330 | 2,962 | 3,68 |
| Метан | CH4 | 16 | 1,232 | 2,763 | 9,45 |
| Окись углерода | CO | 28 | 1,280 | 2,930 | 29,59 |
| Пропан | C3H8 | 44 | 1,315 | 2,801 | 4,03 |
| Пропилен | C3H6 | 42 | 3,314 | 2,922 | 4,46 |
| Этан | C2H6 | 30 | 1,250 | 2,797 | 5,66 |
| Этилен | C2H4 | 28 | 1,285 | 3,010 | 6,54 |
| Паровоздушные смеси |
| Ацетон | C3H6O | 58 | 1,210 | 3,112 | 4,99 |
| Бензин авиационный |  | 94 | 1,350 | 2,973 | 2,10 |
| Бензол | C6H6 | 78 | 1,350 | 2,937 | 2,84 |
| Гексан | C6H14 | 86 | 1,340 | 2,797 | 2,16 |
| Дихлорэтан | C2H4Cl2 | 99 | 1,49 | 2,164 | 6,54 |
| Диэтиловый эфир | C4H10O | 74 | 1,360 | 2,840 | 3,38 |
| Ксилол | C6H10 | 106 | 1,355 | 2,830 | 1,96 |
| Метанол | CH4O | 32 | 1,300 | 2,843 | 12,30 |
| Пентан | C5H12 | 72 | 1,340 | 2,797 | 2,56 |
| Толуол | C7H8 | 92 | 1,350 | 2,843 | 2,23 |
| Циклогексан | C6H12 | 84 | 1,340 | 2,797 | 2,28 |
| Этанол | C2H6O | 46 | 1,340 | 2,804 | 6,54 |

###### Пример расчета

Взрыв этилено-воздушной смеси при разгерметизации технологического блока внутри производственного помещения.

Исходные данные: Vп=1296 м3; (ст=1,285 кг/м3; Qстх=3,01 МДж/кг; С=6,54 %.

Определить давление ударной волны на расстоянии 30 м от контура помещения при разрушении его ограждающих конструкций.

Расчет:

по табл. 6.1 (Pф=93 кПа (0,93 кгс/см2).

###### Взрывы пылевоздушных смесей

При нарушении герметичности технологических аппаратов пыль выбрасывается в помещение, где вместе с накопившейся пылью смешивается с воздухом, образуя пылевоздушную смесь (ПВС), способную гореть. Искровой разряд приводит к взрывному горению смеси.

В отличие от газовых смесей образование взрывоопасного облака пыли в помещении может происходить в процессе самого горения. Взрыву в большинстве случаев предшествуют локальные микровзрывы (хлопки) в оборудовании, резервуарах  и воспламенение в отдельных участках здания, что вызывает встряхивание пыли, осевшей на полу, стенах и других строительных конструкциях и оборудовании. Это приводит к образованию взрывоопасных концентраций пыли во всем объеме помещения, взрыв которой вызывает сильные разрушения.

Взрывное горение может происходить по одному из двух режимов - дефлаграционному или детонационному.

При оперативном прогнозировании последствий принимают, что процесс развивается в детонационном режиме.

Зону детонационной волны, ограниченную радиусом r0, можно определить по формуле (6.4), в которой энергия взрыва определяется из выражения

Э = mQ,  кДж,                                             (6.8)

где  Q - удельная теплота сгорания вещества, образовавшего пыль, кДж/кг (табл.6.3);

m - расчетная масса пыли, кг.

При оперативном прогнозировании расчетная масса пыли определяется из условия, что свободный объем помещения будет полностью заполнен взвешенным дисперсным продуктом, образуя при этом пылевоздушную смесь стехиометрической концентрации

m = ,   кг,                                               (6.9)

где  V0 - свободный объем помещения, (V0=0,8 Vп ), м3;

С - стехиометрическая концентрация пыли, г / м3,

С ( 3(нкпр,                                                      (6.10)

где  (нкпр – нижний концентрационный предел распространения пламени – это минимальное содержание пыли в смеси с воздухом, при котором возможно возгорание.

Значение (нкпр для различных веществ находится в пределах:

неорганических веществ (сера, фосфор)   (нкпр=2 - 30 г/м3;

пластмасс                                                    (нкпр=20 - 100 г/м3;

пестицидов и красителей                           (нкпр=30 - 300 г/м3;

шерсти                                                        (нкпр=100 - 200 г/м3.

Значения характеристик некоторых аэрозолей приведены в табл. 6.3.

Таблица 6.3

#### Показатели взрывных явлений пыли

| Вещество | (нкпр, г/м3 | Q , МДж/кг |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Полистирол | 27,5 | 39,8 |
| Полиэтилен | 45,0 | 47,1 |
| Метилцеллюлоза | 30,0 | 11,8 |
| Полиоксадиазол | 18,0 | 18,0 |
| Пигмент зеленый (краситель) | 45,0 | 42,9 |
| Пигмент бордо на полиэтилене | 39,0 | 42,9 |
| Нафталин | 2,5 | 39,9 |
| Фталиевый ангидрид | 12,6 | 21,0 |
| Уротропин | 15,0 | 28,1 |
| Адипиновая кислота | 35,0 | 19,7 |
| Сера | 2,3 | 8,2 |
| Алюминий | 58,0 | 30,13 |

Давление во фронте воздушной ударной волны определяется с использованием данных табл. 6.1.

###### Пример расчета

В цехе по переработке полиэтилена при разгерметизации технологического блока возможно поступление пыли в помещение.

Исходные данные: Vп=4800 м3; (нкпр=45 г/м3; Q=47,1 МДж/кг.

Определить давление ударной волны на расстоянии 30 м от контура помещения при разрушении его ограждающих конструкций.

Расчет:

по табл. 6.1 (Pф=65 кПа (0,65 кгс/см2).

6.3. Взрывы при аварийной разгерметизации

магистрального газопровода

Рассмотрим модели, используемые для определения параметров взрыва при авариях на газопроводах.

Аварии при разгерметизации газопроводов сопровождаются следующими процессами и событиями: истечением газа до срабатывания отсекающей арматуры (импульсом на закрытие арматуры является снижение давления продукта); закрытие отсекающей арматуры; истечение газа из участка трубопровода, отсеченного арматурой.

В местах повреждения происходит истечение газа под высоким давлением в окружающую среду. На месте разрушения в грунте образуется воронка. Метан поднимается в атмосферу (легче воздуха), а другие газы или их смеси оседают в приземном слое. Смешиваясь с воздухом газы образуют облако взрывоопасной смеси.

Статистика показывает, что примерно 80 % аварий сопровождается пожаром. Искры возникают в результате взаимодействия частиц газа с металлом и твердыми частицами грунта. Обычное горение может трансформироваться во взрыв за счет самоускорения пламени при его распространении по рельефу и в лесу.

Итак, взрывное горение при авариях на газопроводе может происходить также по одному из двух режимов - дефлаграционному или детонационному. При оперативном прогнозировании принимают, что процесс развивается в детонационном режиме.

Дальность распространения облака (рис 6.2) взрывоопасной смеси в направлении ветра определяется по эмпирической формуле

L = 25,  м,                                                 (6.11)

где  М - массовый секундный расход газа, кг/с;

25 - коэффициент пропорциональности, имеющий размерность м3/2 / кг1/2;

W – скорость ветра, м/с.

Тогда граница зоны детонации, ограниченная радиусом r0, в результате истечения газа за счет нарушения герметичности газопровода, может быть определена по формуле

r0 = 12,5, м.                                      (6.12)

Массовый секундный расход газа М из газопровода для критического режима истечения, когда основные его параметры (расход и скорость истечения) зависят только от параметров разгерметизированного трубопровода, может быть определен по формуле

М = , кг/с,                                    (6.13)

где  (- коэффициент, учитывающий расход газа от состояния потока (для звуковой скорости истечения (=0,7);

F - площадь отверстия истечения, принимаемая равной площади сечения трубопровода, м2;

- коэффициент расхода, учитывает форму отверстия (( = 0,7 . . . 0,9), в расчетах принимается ( = 0,8;

Рг - давление газа в газопроводе, Па;

Vг - удельный объем транспортируемого газа при параметрах в газопроводе (определяется по формуле 6.14).

Vг = R0,  м3 / кг,                                         (6.14)

где  Т - температура транспортируемого газа, К;

R0 - удельная газовая постоянная, определяемая по данным долевого состава газа qк  и молярным массам компонентов смеси из соотношения

R0 = 8314,  Дж / (кг(К),                              (3.15)

где  8314 - универсальная газовая постоянная, Дж / ( кмоль(К );

mк - молярная масса компонентов, кг/кмоль;

n - число компонентов.

В зоне действия детонационной волны давление принимается равным 1,7 МПа. Давление во фронте воздушной ударной волны на различном расстоянии от газопровода определяется с использованием данных табл. 6.1.

При прогнозировании последствий случившейся аварии на газопроводе зону детонации и зону действия воздушной ударной волны принимают с учетом направления ветра. При этом считают, что граница зоны детонации распространяется от трубопровода по направлению ветра на расстояние 2r0  (рис. 6.2). В случае заблаговременного прогнозирования, зона детонации определяется в виде полос вдоль всего трубопровода шириной 2r0, расположенных с каждой из его сторон. Это связано с тем, что облако взрывоопасной смеси может распространяться в любую сторону от трубопровода, в зависимости от направления ветра. За пределами зоны детонации по обе стороны от трубопровода находятся зоны действия воздушной ударной волны. На плане местности эти зоны также имеют вид полосовых участков вдоль трубопровода.

При разработке разделов проекта ИТМ ГОЧС на планах местности вдоль магистральных нефте- и газопроводов наносятся зоны возможных сильных разрушений, границы которых определяются величиной избыточного давления 50 кПа.

Рис. 6.2. Расчетная схема к определению давлений при аварии на газопроводе

(Р -  давление в зоне детонации; (Рф  - давление во фронте воздушной ударной волны;

r0  - радиус зоны детонации; R - расстояние от расчетного центра взрыва;

1 - зона детонации; 2 - зона воздушной ударной волны (R>r0)

При проведении оперативных расчетов следует учитывать, что в зависимости от класса магистрального трубопровода, рабочее давление газа Рг может составлять: для газопроводов высокого давления - 2,5 МПа; среднего давления - от 1,2 до 2,5 МПа; низкого давления - до 1,2 МПа. Диаметр газопровода может быть от 150 до 1420 мм.

Температура транспортируемого газа может быть принята в расчетах t = 400С.  Состав обычного газа, при отсутствии данных, может быть принят в соотношении: метан (СН4) - 90 %; этан (С2Н6) - 4 %; пропан (С3Н8) - 2 %; Н-бутан (С4Н10) - 2 %; изопентан - (С5Н12) - 2 %.

Пример расчета радиуса зоны детонации r0

Исходные данные:

d = 0,5 м; Рг = 1,9 МПа; t = 400С; W = 1 м/с; (=0,8.

Расчет:

1. R0=8314,4=8314,4()=486Дж/(кг*К).

2. Vг = R0 = 0,08 м3/кг.

3. М =  = 536 кг/с.

4. r0 = 12,5=289 м.

6.4. Взрыв конденсированных взрывчатых веществ

Параметры взрыва конденсированных взрывчатых веществ (ВВ) определяются в зависимости от вида ВВ, эффективной массы, характера подстилающей поверхности и расстояния до центра взрыва. Расчет проводят в два этапа. Вначале определяют приведенный радиус R, для рассматриваемых расстояний, а затем избыточное давление (Рф.

Приведенный радиус зоны взрыва R может быть определен по формуле

, м/кг1/3,

где   r - расстояние до центра взрыва ВВ,  м;

( - коэффициент, учитывающий характер подстилающей поверхности, принимаемый равным: для металла - 1; для бетона - 0.95; для грунта и дерева - 0.6 ( 0.8;

Q - масса ВВ, кг.

Кэфф - коэффициент приведения рассматриваемого вида ВВ к тротилу, принимаемый по приведенной ниже таблице.

Значения коэффициента кэфф

| Вид ВВ | Тротил | Тритонал | Гексоген | ТЭН | Аммонал | Порох | ТНРС | Тетрил |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кэфф | 1 | 1.53 | 1.3 | 1.39 | 0.99 | 0.66 | 0.39 | 1.15 |

В зависимости от величины приведенного радиуса избыточное давление может быть определено по одной из  следующих формул

при          (6.16)

при                    (6.17)

Расчеты можно проводить также по графику (рис.6.3), построенному с использованием этих формул.

6.5. Прогнозирование обстановки при авариях со взрывом

на пожаровзрывоопасных объектах

Зоны разрушений можно определить по рекомендациям п.п. 6.1- 6.4. Обстановку в зоне принято оценивать показателями, которые могут быть разделены на две группы:

показатели, непосредственно характеризующие инженерную обстановку;

показатели, определяющие объем аварийно-спасательных работ и жизнеобеспечения населения.

Для прогнозирования обстановки на пожаровзрывоопасных объектах рекомендуется на план объекта нанести зоны с радиусами, соответственно равными Рф = 100; 50; 30; 20; 10 кПа.

При оперативном прогнозировании можно выделить четыре зоны разрушений:  полных разрушений ((Рф  ( 50 кПа);

сильных разрушений (30 ( (Рф  <  50 кПа);

средних разрушений (20 ( (Рф  <  30 кПа);

слабых разрушений (10 ( (Рф  <  20 кПа).

Рис. 6.3. Изменение значений ∆Рфв (кгс/см2) при взрыве в зависимости от

массы ВВ Q (кг) и расстояния r (м)

Пример: определить значение ∆Рфв на расстоянии r =20м при взрыве тротила Q=100 кг. На пересечении вертикальной линии r =20 м с горизонтальной Q=100 кг получим  точку  В,  соответствующую  ∆Рфв =  0,4  кгс/см2.

#### Показатели инженерной обстановки

К основным показателям инженерной обстановки относят:

количество зданий, получивших полные, сильные, средние и слабые разрушения;

объем завала;

количество участков, требующих укрепления (обрушения) поврежденных или разрушенных конструкций;

количество аварий на коммунально-энеретических сетях (КЭС);

протяженность заваленных проездов.

Кроме основных показателей, при оценке инженерной обстановки могут определяться вспомогательные показатели, к которым относятся:

дальность разлета обломков от контура здания;

высота завала;

максимальный вес обломков;

максимальный размер обломков.

Рассмотрим порядок определения показателей, характеризующих инженерную обстановку. Для чрезвычайных ситуаций, вызванных взрывами, при оперативном прогнозировании обстановки принято рассматривать четыре степени разрушения зданий - слабые, средние, сильные и полные (табл. 6.4).

Количество зданий, получивших полные, сильные, средние и слабые разрушения определяют путем сопоставления давлений, характеризующих прочность зданий и давлений, характеризующих воздействие взрыва.

В таблице 6.5 приведены интервалы давлений, вызывающих ту или иную степень разрушения жилых, общественных и производственных зданий при взрывах ВВ и  горючих смесей. Данные, приведенные в таблице, представляют аппроксимацию законов определенных степеней разрушения зданий в виде ступенчатой функции.

Таблица 6.4

Характеристика степеней разрушения зданий

| Степени разрушения | Характеристика разрушения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Слабые | Частичное разрушение внутренних перегородок, кровли, дверных и оконных коробок, легких построек и др. Основные несущие конструкции сохраняются. Для полного восстановления требуется капитальный ремонт. |
| Средние | Разрушение меньшей части несущих конструкций. Большая часть несущих конструкций сохраняется и лишь частично деформируется. Может сохраняться часть ограждающих конструкций (стен), однако при этом второстепенные и несущие конструкции могут быть частично разрушены. Здание выводится из строя, но может быть восстановлено. |
| 1 | 2 |
| Сильные | Разрушение большей части несущих конструкций. При этом могут сохраняться наиболее прочные элементы здания, каркасы, ядра жесткости, частично стены и перекрытия нижних этажей. При сильном разрушении образуется завал. Восстановление возможно с использованием сохранившихся частей и конструктивных элементов. В большинстве случаев восстановление нецелесообразно. |
| Полные | Полное обрушение здания, от которого могут сохраниться только поврежденные (или неповрежденные) подвалы и незначительная часть прочных элементов. При полном разрушении образуется завал. Здание восстановлению не подлежит. |

Таблица 6.5

Степени разрушения зданий от избыточного давления

при взрывах горючих смесей

| Типы зданий | Степени разрушения и избыточные давления, кПа |
| --- | --- |
|  | слабые | средние | сильные | полные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кирпичные и каменные: малоэтажные многоэтажные | 8 - 20 8 - 15 | 20 - 35 15 - 30 | 35 - 50 30 - 45 | 50 - 70 45 - 60 |
| Железобетонные крупнопанельные: малоэтажные многоэтажные | 10 - 30 8 - 25 | 30 - 45 25 - 40 | 45 - 70 40 - 60 | 70 - 90 60 - 80 |
| Железобетонные монолитные: многоэтажные повышенной этажности | 25 - 50 25 - 45 | 50 - 115 45 - 105 | 115 - 180 105 - 170 | 180 - 250 170 - 215 |
| Железобетонные крупнопанельные с железобетонным и металлическим каркасом и крановым оборудованием грузоподъемностью, в тоннах: до 50 от 50 до 100 | 5 - 30 15 - 45 | 30 - 45 45 - 60 | 45 - 75 60 - 90 | 75 - 120 90 - 135 |
| Здания со стенами типа " Сэндвич " и крановым оборудованием грузоподъемностью до 20 тонн | 10 - 30 | 30 - 50 | 50 - 65 | 65 - 105 |
| Складские помещения с металлическим каркасом и стенами из листового металла | 5 - 10 | 10 - 20 | 20 - 35 | 35 - 45 |

Взрывы на объектах, содержащих менее 10 тонн горючих газов, воздействуют на ограниченной площади.

При этом, в большинстве случаев, здания полностью не разрушаются. К таким случаям относятся также взрывы в отдельных помещениях больших зданий. Оценку характера разрушения зданий в этом случае можно провести в следующей последовательности:

1. Определить расстояние r от предполагаемого места взрыва до основных несущих и ограждающих элементов здания.

2. Вычислить границы зоны r0 детонационной волны.

3. Определить значение избыточного давления (Рф в местах размещения элементов конструкций.

4. Если (Рф ( ((Рф(, то элемент считается вышедшим из строя. Значения ((Рф( определяются по таблице 6.6.

Таблица 6.6

Предельные значения давлений ((Рф(, вызывающих различные степени разрушений отдельных конструктивных элементов зданий

| ((Рф(, кПа | Элементы здания |
| --- | --- |
| 0,5 - 3,0 | Частичное разрушение остекления |
| 3,0 - 7,0 | Полное разрушение остекления |
| 12 | Перегородки, оконные и дверные рамы |
| 15 | Перекрытия |
| 30 | Кирпичные и блочные стены |
| 70 | Металлические колонны |
| 90 | Железобетонные колонны |

Затем по характеру разрушения отдельных элементов здания судят о степени разрушения здания в целом. При этом используются известные описания степеней разрушения здания.

Могут также использоваться таблицы, приведенные  в справочной литературе, по прочности зданий к воздействию воздушной ударной волны ядерного взрыва. В этом случае значения, вызывающие различные степени разрушения зданий, увеличивают в 1,5 ( 1,7раза.

Объем завала полностью разрушенного здания определяют по формуле

, м3,                                       (6.18)

где  A, B, H - длина, ширина и высота здания, м;

(- объем завала на 100 м3 строительного объема здания, принимаемый:

для промышленных зданий - ( = 20 м3;

для жилых зданий - ( = 40 м3.

Объем завала здания, получившего сильную степень разрушения, принимают равным половине от объема завала полностью разрушенного здания.

Количество участков, требующих укрепления (обрушения) поврежденных или разрушенных конструкций, принимают из расчета один участок на здание, получившее сильное разрушение.

Количество аварий на КЭС принимают равным числу разрушенных вводов коммуникаций в здание (электро-, газо-, тепло- и водоснабжения). Кроме того, проверяется возможность разрушения головных элементов коммуникаций и линий снабжения. Ввод коммуникации считается разрушенным, если здание получило полную или сильную степень разрушения. При отсутствии исходных данных можно принять, что каждое здание имеет четыре ввода коммуникации.

Протяженность заваленных проездов оценивается с учетом ширины улиц и дальности разлета обломков. При отсутствии данных ширина улиц принимается равной:

30 м - для магистральных;

18 м - районных;

10 - 12 м - проездов и переулков.

Дальность разлета обломков разрушенных зданий определяется для оценки заваливаемости подъездов. Дальность разлета обломков принимают равным половине высоты здания.

Высота завала вычисляется для выбора способа проведения спасательных работ. Расчеты высоты завала проводят по формуле (2.15).

Если высота завала составляет 4 . . . 5 м, то более эффективной является проходка галерей в завале, при проведении спасательных работ из заваленных подвалов.

Максимальный вес и размер обломков, определяющих грузоподъемность и вылет стрелы кранов может быть принят в соответствии с табл. 6.7.

К основным показателям, влияющим на объемы поисково-спательных работ и жизнеобеспечение населения, относятся:

общая численность пострадавших людей; число пострадавших, оказавшихся в завале; число людей, оказавшихся без крова (для жилых районов); потребность во временном жилье; пожарная обстановка в зоне разрушений; радиационная и химическая обстановка в районе аварии.

Кратко рассмотрим рекомендации по прогнозированию этих показателей.

При взрывах на объектах люди поражаются непосредственно воздушной ударной волной, осколками остекления и обломками зданий, получивших полные и сильные разрушения, значительная часть людей может оказаться в завалах.

Таблица 6.7

#### Максимальный вес и размеры обломков зданий

| Тип здания | Пролет здания, м | Максимальный вес, т | Максимальный размер, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Производственное одноэтажное легкого типа | 6 12 18 | 3 5 12 | Колонны до 7,2 т |
| среднего типа | 18 24 | 8 20 | Колонны до 10,8 т |
| тяжелого типа | 24 36 | 20 35 | Колонны до 18 т |
| Производственное многоэтажное | 6 - 9 | 10 | Колонны до 14,8 т |
| Жилое | 6 | 2,5 | Колонны до 8 т Плиты - 6 |

Рекомендации по определению численности пострадавших в завалах, образованных при взрывах, разработаны доцентом Вороновым М.Н. На основании анализа материалов случившихся аварий основным фактором, определяющим потери, является степень повреждения зданий. Принимается, что:

в полностью разрушенных зданиях выходит из строя 100 % находящихся в них людей, при этом полагают, что все пострадавшие находятся в завалах;

в сильно разрушенных зданиях выходит из строя до 60 % находящихся в них людей, при этом считают, что 50 % из числа вышедших из строя может оказаться в завале, остальные поражаются обломками, стеклами и давлением в волне;

в зданиях, получивших средние разрушения, может выйти из строя до 10 - 15 % находящихся в них людей.

Тогда максимальное количество людей, вышедших из строя в зданиях, составит

Nоб.зд. = Nпол.р + 0,6 Nсил.р + 0,15 Nср.р,                   (6.19)

где  Nпол.р , Nсил.р , Nср.р - количество людей, находящихся в зданиях, получивших соответственно полные, сильные и средние разрушения.

Общее число вышедших из строя людей, размещенных на открытой местности, можно определить из выражения

Nоб.откр = d (((PiFi ,                                              (6.20)

где  d - доля людей, которые в момент взрыва могут оказаться в опасной зоне вне зданий (при отсутствии данных величина d может быть принята равной 0,05;

( - плотность людей, чел./км2;

Fi - площадь территории объекта, где воздействует воздушная ударная волна с давлением (Рф, i;

Рi - вероятность выхода из строя персонала, находящегося в i - ой зоне воздействия ударной волны взрыва  (табл. 6.8).

Таблица 6.8

| (Рф , кПа | < 13 | 13 - 35 | 35 - 65 | 65 - 120 | 120 - 400 | (400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рi | 0 | 0,75 | 0,35 | 0,13 | 0,05 | 0 |

Площадь Fi вычисляется путем поочередного вычитания из площади зоны поражения с давлением (Рф,i площади зоны поражения с давлением (Р ф, i+1.

Общие потери людей на объекте будут суммироваться из чисел пострадавших в зданиях и вне зданий

Nоб = Nоб.зд + Nоб.откр.                                 (6.21)

Безвозвратные потери  людей на объекте составят

Nб = 0,6Nоб,                                            (6.22)

а санитарные потери

Nс = Nоб – Nб.                                            (6.23)

##### Число пострадавших, оказавшихся в завалах, определяется из выражения

Nзав = Nпол.р + 0,3Nсил.р.                                 (6.24)

Радиусы зон теплового поражения людей, в случае горения смеси по дефлаграционному режиму, могут быть определены с использованием зависимостей, приведенных В.Маршаллом:

получение ожогов III степени

Rп = 80 Q0,42 , м,                                      (6.25)

получение ожогов II степени

Rп = 150 Q0,42, м,                                      (6.26)

где Q - масса газа в смеси, т.

В последнем случае потери людей от разрушения зданий и воздействия воздушной ударной волны не рассчитываются.

Число людей, оказавшихся без крова, принимается равным численности людей, проживающих в зданиях, получивших средние, сильные и полные разрушения.

Потребность в жилой площади во временных зданиях, домиках и палаточных городках может быть определена из расчета размещения:

3 - 4 человека (или 1 семья) в комнате сборно-разборного домика, площадью 8 - 10 м2;

4 - 5 человек  (или 1 семья) в одной лагерной палатке;

до 20 человек в палаточном общежитии УСБ-56 и до 30 коек при использовании УСБ-56 для развертывания больниц и медицинских пунктов при двухъярусном размещении больных.

Радиационная и химическая обстановка в районе аварии оценивается  по соответствующим известным методикам. При этом учитывается, что незащищенные емкости со СДЯВ могут разрушаться от воздушной ударной волны при давлениях (Р ф = 70 . . . 75 кПа.

При заблаговременной оценке обстановки вдоль трассы магистрального газопровода выделяют, как  правило, четыре полосовых участка параллельно газопроводу (с каждой стороны). Эти полосовые участки соответствуют характерным зонам разрушений:

полных разрушений ((Рф ( 50 кПа);

сильных разрушений (30( (Рф < 50 кПа);

средних разрушений (20( (Рф < 30 кПа);

слабых разрушений (10( (Рф < 20 кПа).

Зоны определяют по методике, изложенной в п. 6.3, а затем наносят на схему вдоль трассы газопровода и определяют показатели обстановки с использованием табл.6.4 …6.8.

В заключение отметим, что показатели аварийно-спасательных работ и жизнеобеспечения населения используются при определении состава сил и средств, привлекаемых для ликвидации последствий аварий.

Контрольные вопросы:

- В чем заключается сущность моделей воздействия при определении параметров взрыва газовоздушных смесей в открытом пространстве?

- Назовите расчетные модели, на основе которых получены формулы по определению параметров взрывов газовоздушных смесей в производственных помещениях?

- Изложить особенности расчетных моделей для определения параметров взрывов пылевоздушных смесей в помещениях?

- В чем заключается сущность методики по определению зон воздействия ударной волны при аварийной разгерметизации магистрального газопровода?

- Назовите основные показатели, характеризующие инженерную обстановку при авариях на пожаровзрывоопасных объектах и методические подходы к их определению?